Mìøení magnetostrikce

a) Úkol

Zmìøte závislost relativní délkové zmìny tøí feromagnetických vzorkù na intenzitì vnìjšího magnetického pole.

b) Výklad

Vložíme-li feromagnetickou látku do magnetického pole, mìní se její rozmìry. Tento jev nazýváme magnetostrikcí. Lineární magnetostrikce je zkrácení nebo prodloužení vzorku ve smìru pùsobícího magnetického pole. Je-li délka vzorku ve smìru homogenního magnetického pole , popisujeme lineární magnetostrikci závislostí relativního prodloužení (zkrácení)

na intenzitì magnetického pole . Relativní délková zmìna je velmi malá, øádovì  i pro pomìrnì velké . K mìøení je tedy nutné použít velmi citlivého mìøidla délkové zmìny. Takovým mìøidlem je mikrokátor SOMET, který dovoluje mìøit délkové zmìny øádu  ( je jeden dílek stupnice). Pøi vlastním mìøení je uspoøádání magnetizaèní cívky, vzorku a mikrokátoru podle obr. 1.

obr. 1

Intenzita magnetického pole uvnitø cívky bez vzorku je dána vztahem , kde  je proud cívkou a  bylo urèeno experimentálnì . Intenzita magnetického pole ve vzorku je , kde  je demagnetizaèní faktor a  je magnetizace. Protože urèení magnetizace pøekraèuje rámec této laboratorní úlohy a hodnota  je pro tenké dlouhé vzorky malá, urèuje se u všech vzorkù závislost  na .

c) Potøeby

Mikrokátor SOMET, niklový, železný a feritový vzorek v držácích, posuvné mìøítko, sí�ový transformátor 220 V/24 V, autotransformátor, pøepínaè, magnetizaèní cívka, regulovatelný stroj stejnosmìrného napìtí 0 – 30 V, spojovací vodièe.

d) Postup mìøení

Schéma zapojení je na obr. 2.

Zmìøte délky feritového a železného vzorku. Délka Ni vzorku je napsána na držáku.

Do magnetizaèní cívky umístìte feritový vzorek. Pozor: tento vzorek je velmi køehký a mùže se pøi neopatrném zacházení zlomit. Zapnìte autotransformátor a zdroj stejnosmìrného napìtí.

Velmi opatrnì spus�te hrot mikrokátoru na povrch vzorku tak, aby výchylka mikrokátoru byla v pravé polovinì stupnice.

Regulaèní autotransformátor nastavte na nulu, zdroj stejnosmìrného napìtí na minimální hodnotu, pøepínaè do polohy 1.

Nastavte velikost proudu 0,05 A.

Pøepnìte do polohy 2 a odmagnetujte vzorek: otoète regulaèní kolo autotransformátoru do maximální polohy a plynulým pohybem jej vra�te na 0. Nikdy nenechávejte na cívce dlouho støídavé napìtí, cívka by se neúmìrnì zahøívala.

Po odmagnetování odeètìte poèáteèní hodnotu mikrokátoru ( .

Pøepnìte do polohy 1 a odeètìte polohu .

Nastavujte postupnì vyšší hodnoty proudu: do 0,3 A po 0,05 A, pak po 0,1 A až do maximálního dosažitelného proudu a opakujte pøitom postup podle bodù 5 až 8.

Mìøení opakujte pro další dva vzorky. V pøípadì, že se bìhem mìøení posune jedna z poloh mikrokátoru zcela mimo rozsah (hlavnì vlivem teplotní roztažnosti) posuòte mikrokátor tak, aby bylo možné v mìøení pokraèovat.

e) Zpracování výsledkù mìøení

Z namìøených hodnot vypoèítejte magnetostrikèní zmìnu délky vzorku:  i relativní zmìnu délky . Z namìøeného proudu vypoèítejte intenzitu magnetického pole.

Výsledné údaje sestavte do tabulky a zpracujte graficky. Je vhodné všechny 3 závislosti zpracovat do jediného grafu. Vysvìtlete pøitom použitou znaménkovou symboliku u .

f) Závìr a hodnocení

Popište kvalitativnì i kvantitativnì získané závislosti . Proè je nutné pøed každým mìøením vzorek odmagnetovat? Do jaké míry je ve vzorku splnìn požadavek homogenního pole? Jaký vliv na pøesnost mìøení mìlo zahøívání vzorku pøenosem tepla z cívky a víøivými proudy? Kde se magnetostrikce využívá?