Mìøení magnetické indukce zemského magnetického pole

a) Úkol

Zjistìte velikost horizontální složky magnetické indukce zemského magnetického pole, velikost vektoru totální magnetické indukce zemského pole a inklinaci.

b) Výklad

Zemské magnetické pole má asi z 90% dipólový charakter. Podle této pøedstavy je zdrojem pozorovatelného magnetického pole Zemì ideální magnetický dipól, umístìný v blízkosti støedu Zemì. Na zemském povrchu v našich zemìpisných šíøkách je vektor magnetické indukce sklonìný k horizontální rovinì pod úhlem i, který se nazývá inklinací. Vektor magnetické indukce  má proto horizontální i vertikální složku, které budeme znaèit  (obr. 1). Z obrázku je zøejmé, že platí

. 	 (1)

Podaøí-li se stanovit složky magnetické indukce, bude možno vypoèítat i inklinaci.

Ze zákonitostí magnetického pole dipólu vyplývá, že mezi zemìpisnou šíøkou  a inklinací pøibližnì platí vztah

. 	(2)

Velikost inklinace se obvykle mìøí magnetkou, která se otáèí v rovinì magnetického poledníku kolem vodorovné osy. Takové zaøízení, opatøené ještì úhlomìrnou stupnicí nazýváme inklinatoriem. Pomocí tohoto pøístroje mùžeme mìøit inklinaci pøímo. Inklinatorium je velice citlivé na vyvážení magnetky.

Pro mìøení magnetické indukce zemského magnetického pole lze užít vìtšiny metod vhodných pro mìøení slabých magnetických polí (øádovì desítky mikrotesla). Mezi tyto metody patøí pøedevším metoda rotující cívky, Hallova sonda s koncentrátorem, nanoteslametr na principu jaderné magnetické precese a nejmodernìjší a nejpøesnìjší jsou pøístroje na bázi SQIDu (supravodivého kvantového interferenèního detektoru). V této úloze užijeme k urèení velikosti vektoru  nanoteslametru pracujícího na principu jaderné magnetické precese. Podstata èinnosti tohoto pøístroje je jednoduchá.

Pøístroj sestává z cívky, která má asi 10 000 závitù a vnitøní objem asi 200 krychlových centimetrù. Uvnitø cívky je izolovaná nádoba s petrolejem (obsahuje velký poèet protonù ( vodíkových jader). Pøi mìøení umístíme cívku tak, aby její osa byla kolmá k vektoru magnetické indukce mìøeného pole (obr. 2). Nejprve se do cívky pøivede stejnosmìrný proud, který vytvoøí magnetické pole, jehož magnetická indukce má smìr osy. Toto magnetické pole srovná magnetické momenty protonù do svého smìru. Po vypnutí proudu a odeznìní pøechodového jevu zaènou protony (chovající se jako malé setrvaèníky) vykonávat precesní pohyb kolem smìru vnìjšího pole v našem pøípadì zemského. Pøitom se v cívce mìní magnetický tok a na jejích svorkách se indukuje malé støídavé napìtí. Jeho frekvenci snadno vypoèítáme z kvantovì(mechanického vztahu, který vyjadøuje souvislost kvanta elektromagnetické energie a rozdílu energetických hladin systému.

,	(3)

kde  je magnetický moment protonu a  je úhlová frekvence elektromagnetického vlnìní, které se pøi pøechodu uvolní. Situace je po stránce energetické naznaèena na obr. 3. Na levé stranì posledního vztahu je energetický rozdíl energií pro proton namíøený svým magnetickým momentem proti smìru pole a ve smìru pole. Na pravé stranì je velikost kvanta elektromagnetického záøení. Z tohoto vztahu je rovnìž patrno, že magnetická indukce a frekvence jsou si úmìrné. Mìøení tímto pøístrojem je ovšem znaènì náchylné na nehomogenity pole. Proto poruchy zpùsobené napø. pøejezdem tramvaje mohou mìøení znemožnit. Pomocí nanoteslametru urèíme totální hodnotu zemského magnetického pole .

K mìøení horizontální složky užijeme napìtí, které se indukuje v cívce, když ji v zemském poli otoèíme o 180o. V poèáteèní pozici má osa cívky vodorovný smìr a leží v rovinì magnetického poledníku (obr. 4). Pøi otáèení se v cívce indukuje napìtí

. 	(4)

Zde  je úèinný magnetický tok, S je plocha cívky, N poèet jejích závitù.

Integrujeme tento vztah a dostáváme

a odtud

.	 (5)

Napì�ový impuls vystupující na pravé stranì vztahu (5) urèíme tak, že integrované napìtí pøivedeme na vstup pøevodníku napìtí frekvence, na jehož výstup je pøipojen èítaè. Potom poèet impulsù za dobu  bude

,

kde  je pøevodní konstanta pøevodníku.

Po dosazení do (5) dostaneme

. 	(6)

Tento vztah lze napsat ve tvaru

,	(7)

kde souèinitel  je možno stanovit ze známých parametrù mìrné cívky. Pøesto je vhodnìjší postupovat tak, aby tento koeficient do výsledku vùbec nevstupoval. To se provede tak, že pøi stejném zapojení se provede mìøení v magnetickém poli Helmholtzových cívek, jejichž osa má vodorovný smìr a leží v rovinì magnetického poledníku. Prochází-li proud Helmholtzovými cívkami tak, že pole cívek a vodorovná složka  se sèítají, bude

,	(8)

kde  je magnetická indukce pole vytvoøeného cívkami. Když je magnetické pole vytvoøené cívkami namíøeno proti poli zemskému, je

. 	(9)

Zbývá urèit vztah magnetické indukce a proudu, který protéká Helmholtzovými cívkami. Zde platí

.	(10)

Zde  je poèet závitù jedné Helmholtzovy cívky, r polomìr. Konstantu  obvykle pro dané Helmholtzovy cívky známe. V našem pøípadì . Vydìlíme-li vztahy (8) a (9), snadno vypoèteme horizontální složku zemského magnetického pole podle vztahu

. 	(11)

Podmínkou dobré èinnosti pøístrojù pøi tomto mìøení je, aby  . Toho lze snadno docílit nastavením dostateènì velkého proudu tekoucího cívkami.

Ze známých hodnot  a  snadno vypoèteme vertikální složku zemského pole:

(12)

a také inklinaci

.	 (13)

Inklinaci kromì toho mùžeme mìøit i pøímo pomocí inklinatoria.

c) Potøeby

Nanoteslametr, Helmholtzovy cívky, pøevodník napìtí(frekvence, ampérmetr, zdroj stejnosmìrného proudu, èítaè, mìrná cívka (10 000 závitù, d = 13 cm), spojovací vodièe, magnetka k urèení severojižního smìru, inklinatorium.

d) Postup pøi mìøení

Postavte Helmholtzovy cívky (dále H.c.) tak, aby jejich osa ležela v rovinì magnetického poledníku. Mìrnou cívku posuòte tak, aby její støed byl totožný se støedem H.c. a její výchozí rovina rovnobìžná s rovinou H.c.

Pøipojte mìrnou cívku k pøevodníku napìtí(frekvence (U(f) a jeho výstup pøipojte k èítaèi. H.c. pøipojte pøes ampérmetr ke zdroji stejnosmìrného proudu a velikost proudu nastavte na hodnotu kolem 1 A. Nastavení proudu se v prùbìhu mìøení nebude mìnit.

Pøipojte pøevodník i èítaè k síti a zapnìte. Èítaè vynulujte. Èítaè musí být nastaven na funkci èítání impulsù. Otoèením mìrné cívky do výchozí polohy (závaží vytažena) se pøesvìdèete, že se údaj èítaèe nemìní. V opaèném pøípadì je nutno zmìnit polaritu pøívodu do pøevodníku.

Odeètìte velikost proudu v H.c. a zapište tuto hodnotu jako . Vynulujte údaj èítaèe. Uveïte mìrnou cívku do výchozí polohy a potom jí hbitì otoète o  až k dorazu. Zkontrolujte, zda se údaj èítaèe zmìnil (øádovì tisíce). Potom opìt cívku otoète do výchozí polohy a mìøení opakujte celkem desetkrát. Údaj èítaèe vždy pøibývá pøibližnì o tutéž hodnotu. Jeho výsledný údaj je .

Po skonèení tohoto mìøení znovu odeètìte proud a hodnotu oznaète . Zapište údaj èítaèe. Otoète celé H.c. o . Znovu odeètìte proud, tuto hodnotu oznaète  a zapište. Opakujte mìøení podle 4. bodu. Po skonèení deseti otoèení opìt zapište údaj èítaèe a velikost proudu . Vypnìte proud i ostatní pøístroje.

Pøejdìte k pracovišti, kde je umístìn nanoteslametr. Ustavte jeho cívku tak, aby byla kolmá k magnetickému poledníku. Pøístroj pøipojte k napìtí 6 V. Pozor na polaritu. (Vodiè s èerveným banánkem oznaèuje + ). Po malé chvíli stisknìte žluté tlaèítko a odeètìte hodnotu  v nanotesla. Zapište tento údaj do tabulky. Jsou-li mezi èíslicemi na displeji pøístroje teèky, je pole porušeno a výsledek není správný. V tomto pøípadì je nutno vyèkat, až tramvaje pøejedou a pole bude neporušené. Mìøení opakujte desetkrát. Potom pøístroj odpojte od zdroje.

Inklinatorium otoète tak, aby jeho úhlomìr byl v rovinì magnetického poledníku a dva stavící šrouby byly symetricky postaveny k této rovinì. Potom uvodorovnìte horní hranu pùlkruhu pomocí libely. Mírnì vychylte magnetku a po jejím ustálení odeètìte inklinaci. To opakujete pìtkrát. Abyste alespoò èásteènì eliminovali nesymetrii uložení magnetky, pootoète pùlkruh s magnetkou o 180( a proveïte dalších pìt mìøení. Výsledky mìøení zapisujte do tabulky.

e) Zpracování výsledkù mìøení

Vypoètìte prùmìrnou hodnotu proudu . Vìtší z údajù èítaèe zvolte jakoa vypoètìte horizontální složku podle vztahu

.

Vypoètìte totální velikost zemského magnetického pole jako prùmìr mìøení nanoteslametrem. Výsledek pøeveïte na mikrotesla a zaokrouhlete. Vypoètìte chybu tohoto mìøení. Vypoètìte vertikální složku  a inklinaci. Výsledek porovnejte s hodnotou pøímého mìøení na inklinatoriu.

f) Závìr a hodnocení

Porovnejte namìøené hodnoty s tabulkovými hodnotami pro polohu Plznì. Ovìøte pøibližnou platnost vztahu (2). Které jsou hlavní pøíèiny chyb pøi mìøení inklinatoriem? Vysvìtlete, proè se pøi tomto mìøení užívá H.c. a nemìøí se zemské pole pøímo otoèením mìrné cívky v tomto poli.