## Slide 1: Možnosti experimentálního ověření Maxwellových rovnic
Václav Havel,
Katedra obecné fyziky
FPE - ZČU v Plzni

## Slide 2: Úvod
Je známo, že vyvrcholením vysokoškolského kurzu elektřiny a magnetismu bývá sestavení Maxwellových rovnic a jejich užití pro výklad obecných vlastností elektromagnetického pole.
Jejich vyvození se opírá o řadu experimentálně ověřitelných zákonitostí, s nimiž se studenti seznamují v průběhu celého kurzu. Většinou však ani tyto zákonitosti nebývají opřeny o reálný demonstrační pokus, snad s výjimkou kvalitativního ověření Faradayova zákona elektromagnetické indukce.
Vzniká proto otázka, zda fyzikální obsah Maxwellových rovnic je ověřitelný soustavou přesvědčivých demonstračních experimentů . Je zřejmé, že toto ověřování se týká integrální formy těchto rovnic, které obvykle zapisujeme ve tvaru:

## Slide 3
Integrální tvar Maxwellových rovnic

## Slide 4: Ověření rovnice (1a)
Ověření rovnice (1a) může být provedeno ve dvou krocích. V prvním se ověří Ampérův zákon celkového proudu, tedy vztah (1a) bez členu , který představuje posuvný proud. Druhý krok bude spočívat v důkazu, že také posuvný proud vytváří magnetické pole a má stejné účinky jako proudy kondukční a konvekční ( vyvolané rozdílem potenciálů v kovovém vodiči nebo nesené makroskopickými částicemi).
Ověření Ampérova zákona

## Slide 5
Ampérův zákon můžeme formulovat tak, že cirkulace vektoru
je rovna celkovému proudu, který protíná integrační dráhu (c).
I2
I1
I3
(c)

## Slide 6
Máme-li ověřit vztah (2), je nutno především experimentálně určit číselnou hodnotu integrálu na levé straně tohoto vztahu. K tomuto účelu se výborně hodí Rogowskiho-Chattokův potenciálometr.
Rogowskiho – Chattokův potenciálometr je pružná trubice (např. hadice z umělé hmoty), která je opatřena dvěma vrstvami vinutí tak, že vývody jsou ve středu trubice (obr.1).

## Slide 7
Při změně magnetického toku v závitech potenciálometru se indukuje na jeho výstupu napěťový impuls, který může být měřen buď pomocí balistického galvanometru nebo elektronického integrátoru. Představme si, že máme dlouhý vodič, kterým protéká proud I. Kolem tohoto vodiče obepneme potenciálometr, který na koncích spojíme dřevěným kolíčkem (obr.2).

## Slide 8
Zákon celkového proudu napíšeme v obvyklé formě (2). Integrační křivku (c) ztotožníme s osovou křivkou potencilálometru.
Intenzitu magnetického pole vyjádříme ve tvaru
,
takže ve vztahu (2) bude

## Slide 9
Rozšíříme integrand plochou průřezu potenciálometru S a počtem závitů připadajících na jednotku dálky potenciálometru n Zároveň výraz těmito veličinami vydělíme. Skalární součin , kde úhel alfa svírají vektory a , přičemž předpokládáme, že vektor leží na integrační cestě (c) a tedy na ose potenciálometru.
Výsledkem těchto úprav je
je účinný magnetický tok celým potenciálometrem

## Slide 10
Z toho vyplývá, že
Změnu magnetického toku provedeme např. tak, že proud ve vodiči komutujeme. Měříme potom napěťový impuls v potenciálometru, který bude úměrný této změně. Platí tedy
(5)
Napěťový impuls může být měřen buď pomocí balistického galvanometru nebo elektronického integrátoru.
Aby se dosáhlo měřitelných výsledků, je nutné, aby proud vstupující do smyčky potenciálometru byl řádově 1000 A. Toho se docílí např. tak, že proud 1 A bude zaveden do cívky s 1200 závity a potenciálometr provlečen dutinou této cívky, jak je naznačeno v obr.3.

## Slide 11
Obr.
1200záv.
A
Integrátor
Měřidlo

## Slide 12
Výsledky měření při komutaci proudu v cívce jsou v tabulce
Cívka 1200 závitů
I / A | U / mV
0,2 | 72,5
0,4 | 94,5
0,6 | 114,5
0,8 | 139
1 | 186

## Slide 14
V rozmezí pozorovacích chyb je patrné, že napěťový impuls, který charakterizuje hodnotu křivkového integrálu
(7)
je úměrný velikosti proudu protínajícího plochu omezenou integrační křivkou (tento proud je ovšem 1200.I).
Jako další pokus provedeme měření, kdy potenciálometr a tedy také integrační křivka prochází dvěma cívkami se 600 závity, jimiž prochází proud 1 A . Cívky jsou zapojeny do série a to v souhlasné i nesouhlasném směru. Výsledky jsou v přiložené tabulce.

## Slide 15
Dvě cívky zapojené souhlasně
Integrátor
Měřidlo
A
600záv.

## Slide 16
Měř. č. | U / mV
1 | 200
2 | 170
3 | 180
4 | 200
5 | 200
6 | 185
7 | 190
8 | 200
9 | 200
10 | 205
Dvě cívky po 600 závitech souhlasně, I = 1 A

## Slide 17
Nesouhlasně zapojené cívky
Integrátor
Měřidlo
A

## Slide 18
Měř.č. | U / mV
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
Dvě cívky po 600 závitech zapojeny nesouhlasně , I = 1 A

## Slide 19
Druhým krokem k ověření platnosti vztahu (1a) je důkaz existence magnetického pole vytvořeného posuvným proudem. K tomu lze užít přípravku podle obrázku
dielektrikum
vinutí

## Slide 20: Zapojení pro demonstraci magnetických účinků posuvného proudu
Tónový gen.
V

## Slide 21
Deskový kondenzátor s plochou desek asi 100 cm2 má parafinové dielektrikum asi 1 cm tlusté. Na obvodu je opatřen vinutím. Prochází-li kondenzátorem střídavý proud (nejlépe s frekvencí větší než 10 kHz ) , vytváří se kolem kondenzátoru proměnné magnetické pole, které indukuje napětí ve vinutí. Toto napětí je měřitelné nízkofrekvenčním milivoltmetrem. Dá se ukázat, že toto napětí je úměrné proudu procházejícím kondenzátorem.
Popsané pokusy potvrzují kvalitativně a s přiměřenou mírou přesnosti i kvantitativně, že Maxwellova rovnice (1a) je v souladu se skutečností. Demonstrace nejsou náročné na provedení a lze je provést na semináři ke kursu elektřiny a magnetismu.

## Slide 22: Ověření rovnice 1b
Rovnice (1b) představuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Tento důležitý zákon elektromagnetismu se již na základních školách demonstruje tak, že se cívka ze školního rozkladného transformátoru připojí k demonstračnímu milivoltmetru a potom se do cívky zasunuje a z cívky vysunuje tyčový magnet. Ukazuje se, že velikost napětí závisí na rychlosti, se kterou se magnet vzhledem k cívce pohybuje a také na směru jeho pohybu. Takový pokus je ovšem jen předvedením existence jevu. Nelze při něm provést kvantitativní vyhodnocení a také z hlediska speciální teorie relativity je v podstatě chybný, neboť platnost zákona (1a) by měla být ověřována v pevně vybrané inerciální soustavě, kde nenastává pohyb jedné části aparatury vzhledem k druhé

## Slide 23
Vznik elektrického pole při pohybu magnetu je vlastně relativistickým jevem . Námitka, že jde o pomalé pohyby není správná, neboť v relativistické elektrodynamice nastává vzájemná souvislost magnetického a elektrického pole i při zcela pomalých pohybech. Jestliže chceme ověřit zákon (1b), je nutno provést to s aparaturou, jejíž části se vzhledem k sobě nepohybují a uspořádání musí umožnit kvantitativní vyhodnocení pokusu. Jednou z možností je užití aparatury na obr.

## Slide 24
Plynule regulovatelné U
V
1200 z
1200 z
12000z

## Slide 25
Ze zdroje s lineárně proměnným napětím jsou napájeny dvě do série zapojené cívky. Proud jimi protéká v souhlasném směru. Magnetický tok prochází prostřední cívkou, která má 12000 závitů. Jestliže magnetický tok vytvářený krajními cívkami se mění lineárně s časem podle vztahu
,
Kde je změna magnetického toku za jednotku času. Regulovatelný zdroj byl nastaven tak, aby nárůst magnetického toku z nulové hodnoty na maximální mohl nastat za dvě sekundy, za čtyři sekundy až osm sekund. Bylo měřeno napětí indukované v prostřední cívce. Výsledky měření jsou v tabulce.

## Slide 26: Tabulka naměřených hodnot
T / s | Fí / rel. jed | U / mV
0,5 | 0,625 | 6,3
1 | 1,25 | 6,4
1,5 | 1,875 | 6,5
2 | 2,5 | 6,4
2,5 | 3,125 | 6,4
3 | 3,75 | 6,5
3,5 | 4,375 | 6,5
4 | 5,0 | 6,4

## Slide 27
T / s | Fí / rel.jed. | U / mV
4,5 | 5,625 | 6,4
5 | 6,25 | 6,4
5,5 | 6,875 | 6,5
6 | 7,5 | 6,4
6,6 | 8,125 | 6,5
7 | 8,75 | 6,6
7,5 | 9,375 | 6,4
8 | 10 | 6,5

## Slide 29
Magnetický tok v tabulce je udán v relativních jednotkách. Na grafu je patrný lineární nárůst magnetického toku a přibližně stálá hodnota indukovaného napětí. To je dobře vidět i z připojené směrnice trendu, která v tomto případě udává pro indukované napětí hodnotu
6,4 mV. Podobně bylo měření provedeno i pro rychlejší změny magnetického toku ( na maximální hodnotu magnetický tok narostl za 6, 4 , 2 sekundy). Výsledek celého měření je na grafu, který ukazuje závislost indukovaného napětí na rychlosti změny magnetického toku

## Slide 31
Je patrná lineární závislost indukovaného napětí na rychlosti změny magnetického toku, tedy platnost vztahu
.
Ověření Lenzova pravidla se dá provést tak, že magnetický tok bude klesat ze své maximální hodnoty na nulu. Znaménko indukovaného napětí se změní. Je možno namítnout, že toto ověření se vztahuje jen na případ, kdy se magnetický tok mění lineárně s časem. Pomocí analogového počítače a výkonového sledovače napětí lze ovšem modelovat různé časové průběhy proudu v magnetizačních cívkách a průběh indukovaného napětí porovnat s průběhem časové derivace magnetického toku. Tato měření autor dosud neprováděl, ale jejich složitost s vyhodnocení pomocí programu Excel není o mnoho obtížnější než měření již provedená. Také čtenáře může napadnout, že magnetické toky by se zvětšily použitím feromagnetického jádra. Protože však průběh závislosti magnetické indukce na intenzitě magnetického pole je nelineární (je dán magnetizační křivkou). Muselo by být prováděno měřené magnetické indukce uvnitř materiálu, což je velmi nesnadný úkol. Jedinou možností by bylo užití permendurového jádra, které má přibližně konstantní hodnotu relativní permeability.

## Slide 32: Ověření rovnice 1c
Problém ověření Gaussovy věty elektrostatické vyžaduje vyřešení dvou dílčích úloh. Jednak je to měření toku magnetické indukce uzavřenou plochou (levá strana vztahu 1c) , jednak určení volného náboje, který se uvnitř plochy nachází. Začneme druhým z těchto úkolů. Je možno využít osamoceného kovového vodiče, který bude nabit na předem určené napětí. Uvažujme o izolované kouli (kulový konduktor, který je běžnou součástí vybavení fyzikálních kabinetů) o poloměru r. Její kapacita je dána známým vztahem

## Slide 33
Zde je permitivita vakua (měření se provádí ve vzduchu, kde relativní permitivita je přibližně jedna). Při potenciálu V (měřenému proti zemi) , bude na kouli náboj
.
Postup při nabíjení koule je patrný z obrázku .

## Slide 34
Izolační stojan
VN zdroj
S kilovoltmetrem
Kulový konduktor

## Slide 35
VN zdroj před zapnutím propojíme s koulí dobře izolovaným vodičem. Potom voltmetr zapneme a nastavíme žádané napětí (např.1 kV). Potom spojení zdroje koule a zdroje přerušíme. Koule bude nabita nábojem daným vztahem (). (Předpokládá se, že poloměr koule je předem změřen.) Tímto způsobem je možno vodivou kouli nabít na potenciál, který je omezen rozsahem zdroje.
Druhý, neméně náročný úkol spočívá v určení hodnoty plošného integrálu na levé straně vtahu (1c). Měření se opírá o skutečnost, že vektor elektrické indukce procházející kovovou destičkou vyvolá na jejím povrchu indukovaný náboj s plošnou hustotou

## Slide 36
kde Dn je normálová složka tohoto vektoru. Levou stranu vztahu (1c) však lze upravit
.
Tok vektoru elektrické indukce je určen indukovaným nábojem na uzavřené ploše. Tento indukovaný náboj můžeme měřit již popsaným způsobem. Je-li kapacita tělesa C´ a na tělese naměříme potenciál V´, bude pro indukovaný náboj platit .
Vlastní měření provedeme tak, že vnější těleso, na němž měříme indukovaný náboj volíme průhledné (skládá se ze dvou polokulových cedníků – obr. () ).

## Slide 37
VČní držák
Izolační držák
Těleso pro měření indukovaného náboje
Izolační vlákno
Izolační držák
pant

## Slide 38
Malou vodivou kouli nabijeme při otevřené velké kouli na požadovaný náboj. Vnější těleso uzavřeme a elektrostatickým voltmetrem změříme indukovaný náboj. Nejprve ukážeme, že velikost indukovaného náboje nezávisí na poloze vnitřní malé koule. Zde využíváme skutečnosti, že cedníky jsou průhledné. Pokus se provede tak, že malou kouli nabijeme na zvolený potenciál při otevřené vnější kouli. Potom vnější kouli uzavřeme a připojíme na elektrostatický voltmetr. Údaj tohoto voltmetru se nemění, když polohu malé koule měníme pomocí izolovaného držáku. Dalším krokem je ověření závislosti indukovaného náboje na náboji (potenciálu) vnitřní koule. Postup je stejný jako v předchozím případě. Náboj na vnitřní kouli však postupně měníme. Výsledek je znázorněn v grafu.

## Slide 40
Čtenáře jistě překvapí malé hodnoty potenciálu naměřené na velké kouli. Hlavní příčinou je kapacita elektrostatického voltmetru, kterým toto napětí měříme. Z grafu je vcelku dobře pozorovatelná lineární závislost indukovaného náboje na vnější kouli na náboji uvnitř. Vlastní provedení je poněkud časově náročné a bezprostředně se nehodí jako demonstrační pokus. Tohoto postupu lze však užít pro samostatnou práci studentů v semináři. I přes uvedené nedostatky jsou přesvědčivost pokusu a jeho didaktický přínos natolik vysoké, že opravňují jeho provedení ve vysokoškolském kurzu fyziky.

## Slide 41
Ověření rovnice 1d
Rovnice 1b má sice jednodušší tvar, její ověřování však představuje rovněž značný problém. Velkým problémem je zejména měření magnetického toku uzavřenou plochu. Jedinou možností je vyjít z definice integrálu jako součtu příspěvků od jednotlivých malých plošek. Matematicky to lze vyjádřit jako
Libovolnou plochu můžeme rozložit na určitý počet jednoduchých plošek. Hodnota integrálu je nahrazena součtem magnetických toků těmito malými ploškami. Prvním krokem je tedy měření magnetického toku malou plochou. K tomu se užije měření změny magnetického toku malou cívkou, která má n závitů. Uspořádání tohoto pokusu je na obr. ().

## Slide 43
Prochází-li plochou cívky magnetický tok Ф, bude účinný magnetický tok . Klesne-li tento magnetický tok na nulu (když vytáhneme magnet), indukuje se v cívce napětí
Integrujeme-li toto napětí pomocí balistického galvanometru nebo elektronického integrátoru, dostáváme
.
Napěťový impuls je měřen integrátorem nebo balistickým galvanometrem. Snadno se přesvědčíme, že při vytažení magnetu, jak je to naznačeno na obr() vzniká v cívce měřitelné napětí a příslušný napěťový impuls.
Uzavřenou plochu můžeme sestavit z jednoduchých cívek, které budou zapojeny do série ve stejném smyslu. (např. z cívek ve tvaru pravidelných trojúhelníků můžeme sestavit pravidelný čtyřstěn, ze čtvercových cívek krychli). Právě druhé možnosti užil autor. Na obrázku je znázorněna krychle sestávající z šesti do série zapojených cívek , jejichž vývod je připojen k integrátoru.

## Slide 45
Po vytažení magnetu je údaj integrátoru nulový. Pokus můžeme několikrát opakovat s různou výchozí polohou magnetu. Výsledek je stále stejný, což je přesvědčivým důkazem platnosti vztahu 1d.

## Slide 46: Závěr
Výše popsané pokusy usnadňují pochopení fyzikálního obsahu Maxwellových rovnic. Matematické operace s Maxwellovými rovnicemi jsou samozřejmě také potřebné, ale mohou vést k formalismu při jejich chápání. Experimentální náročnost pokusů není tak velká, aby převážila jejich didaktický přínos. Jak již bylo řečeno, lze provedení některých z těchto pokusů přenést do seminářů, které by neměly být pouhým matematickým procvičováním příkladů akademického charakteru, často nemajících nic společného s realitou.