## Slide 1: Od uhlíkové žárovky k moderním zdrojům světla (spolu s fyzikou)
Josef Hubeňák
Univerzita Hradec Králové

## Slide 2: Spektrální hustota vyzařování
Intenzita vyzařování:

## Slide 5: Fotometrické veličiny a jednotky
Svítivost I jednotka kandela cd
Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540.1012 Hz a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián
Světelný tok Φ jednotka lumen lm

## Slide 6: Fotometrické veličiny a jednotky
Jas L jednotka kandela na metr čtverečný cd.m-2
Osvětlení E jednotka lux lx

## Slide 7: Jas některých zdrojů
L (cd.m-2)
Slunce 2.109
vlákno žárovky 2700 K 1.107
bílý papír při slunečním světle 2,5.104
zářivka 6.103
plamen svíčky 5.103
Měsíc 3.103
oblačná obloha 3.103

## Slide 8: Doporučené hodnoty osvětlení
Druh práce,prostory E (lx)
Rychlá orientace, chodby 50 - 125
Práce ve skladech 125 - 250
Čtení 250 - 500
Rýsování, kreslení 500 - 1000
Rytecké práce, montáž jemné
mechaniky, elektroniky 1000 a více.

## Slide 9: Historické žárovky
Heinrich Goebel 1858

## Slide 10: Historické žárovky
T.A.Edison, komerční provedení 1881

## Slide 11: Přehled vývoje žárovky
Typ Rok Měrný Životnost (hod.) výkon( lm.W-1)
Uhlíková, vakuová 1879 2 600
Osmiová, vakuová 1900
Wolframová, vakuová,
přímé vlákno 1906 6 - 8 1000
Wolframová, s plynem,
spirální vlákno 1913 9 1000
Wolframová, s plynem,
dvojitá spirála 1934 12 - 14 1000
Halogenová 1959 20 2000

## Slide 12: Technologie wolframu
Lisování prášku do tyčí 10x10x400 mm, (+SiO2, Al, K2O)
Spékání ve vodíkové atmosféře v elektrické peci 1000 oC
Spékání ve vodíkové atmosféře v elektrické peci 1300 oC
Slinování průchodem el.proudu, ve vodíku, 3100 oC
Kování na kruhový průřez průměr 3 mm, délka 4 m
Protahování přes diamantové průvlaky, minimální průměr 0,01 mm
Navíjení drátku na molybdenové jádro, až 30000 ot/min
Žíhání, stříhání, odleptání jádra v HNO3 a H2SO4

## Slide 13: Halogenový cyklus
Žárovka plněna argonem + příměs jódu
Po zapnutí jód sublimuje
Uvolněné atomy wolframu tvoří plynný jodid
Po zhasnutí jodid kondenzuje na vlákně
Po zapnutí se jodid rozkládá a wolfram zůstane na vlákně

## Slide 14: Parametry halogenek
Teplota vlákna 2100 až 3050 oC (bod tání 3380 oC)
Baňka – tavený křemen, pracovní teplota 1000 oC
Příklad: H4 příkon 60 a 55 W napětí 12 V
světelný tok 1600 a 1000 lm
osvětlí pruh 13,5 m do 200 m

## Slide 15: Konstrukce zářivky
žhavené elektrody W
+ oxidy Ba,Sr,Ca
kontakty
luminofor
argon + páry rtuti
400 + 0,6 Pa
Příkon 40 W → světlo 21 % + infračervené záření 24 % + odvedené teplo 55 %

## Slide 16: Zapalovací obvod zářivky
bimetal
startér
odrušovací kondenzátor
kompenzační kondenzátor
tlumivka
230 V / 50 Hz
I(start) 1A, I(provoz) 0,15 až 0,67 A Teplota elektrod 700 oC

## Slide 17: Parametry zářivky
Příkon 40 W Životnost 8000 h
Délka 120 cm
Průměr 26 mm
Napětí 103 V
Proud 0,43 A
Světelný tok 2600 lm

## Slide 18: Úsporné zářivky - předřadník
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
L1
L2
L3
Tl
T1
T2
Z
Frekvence 25 – 50 kHz

## Slide 19: Vysokotlaké rtuťové výbojky
patice E 40
nebo E 27
Nosníky
odpor
pomocná elektroda
hlavní elektrody
Tlak 300 Pa vzroste na 900 000 Pa Teplota 5200 oC

## Slide 20: Parametry výbojky Hg
příkon 400W ztráty na elektrodách 30 W
nezářivé ztráty ve výboji 178 W
UV záření 73 W
infračervené záření 60 W
viditelné záření 59 W
zápalné napětí 180 V
proud 3,25 A
napětí na výbojce 135 V
komp. kapacita 20 μF
světelný tok 22500 lm

## Slide 21: Zapojení výbojky Hg
Tlumivka
Výbojka
Kompenzační
kondenzátor
U
N

## Slide 22: Halogenidové výbojky
Plyn: argon, páry rtuti
Příměsi: jodidy ceru, samaria, cesia, sodíku, scandia, thalia, dysprosia, india
Příklad: Philips, typ CDM-TD/942 150 W,
Barevná teplota 4200 K, 12000 lm
300 400 500 600 700 (nm)

## Slide 23: Sodíkové vysokotlaké výbojky
relativní intenzita
 (nm)
400
500
600
700
0,5
1,0
Výhoda
130 lm/W
Účinnost
50 %
Nevýhoda
Převaha žluté barvy

## Slide 24: Zapalovač pro Na-výbojku
Tlumivka
Výbojka
Kompenzační
kondenzátor
U
N
Zapalovač
C1
C2
C3
C4
R1
R2
R3
R4
D1
D2
D3
Di
Ty

## Slide 25: Xenonové výbojky
D2R 85v , D2S 85v Philips
Příkon 35 W
Světelný tok 3200 lm
Měrný sv.tok 91 lm/W
Barevná teplota 4250 K
Střední jas 6500 cd/cm2
Střední doba 1500 h
Délka oblouku 4,2 mm
Cena 1000 Kč

## Slide 26: Další vývoj ?
Mikrovlnná plazmová výbojka s parami síry
Je zatím velmi málo rozšířena pro vysokou cenu.
Zdrojem světla je rotující křemenná kulička velikosti pingpongového míčku se stopkou,
naplněná argonem a malým množstvím síry.
Je umístěna v ohnisku mikrovlnného zdroje.
Vyzařuje spojité spektrum s barevnou teplotou 6000 K, index barevného podání Ra 78.
Světelný tok je možno regulovat v rozmezí 20 - 100 %
Životnost světelného zdroje je 45000 hodin.

## Slide 27: UFO
Doufejme, že není poslední, na kterou si můžeme posvítit !

## Slide 28: Úkoly (1)
Zjistěte příkon žárovek a vypočtěte jejich světelný tok
Prohlédněte si dobře baňku a vlákno dlouho používané žárovky a porovnejte s novou žárovkou. Co jste zjistili ?
Přečtěte si pozorně pokyny k zacházení s halogenovou žárovkou. Co se může stát, když je nedodržíme ?
Halogenka je naplněna směsí argonu a jódu. Při teplotě 300 K je uvnitř tlak 8.104 Pa. Jaký je tlak při provozní teplotě (uvažujte teplotu baňky) ?
Jaký proud prochází žárovkou H4 při zapnutí a po ustálení teploty ? Za jak dlouho vybijí 2 takové žárovky akumulátor s kapacitou 44 Ah?

## Slide 29: Úkoly (2)
Pozorujte přes CD spektrum zářivky, výbojky, žárovky.
Nakreslete na bílý papír plošky vybarvené červeně, žlutě,… a pozorujte je v denním a umělém světle. Použijte tzv. zvýrazňovače a opakujte pozorování.
Pozorujte v UV světle bankovky, vzorky textilu a pracích prášků.
Tranzistorové rádio nalaďte na ČR1, postavte vedle lampy s úspornou zářivkou a pak rozsviťte zářivku.
Porovnejte náklady na osvětlení 100 wattovou žárovkou a úspornou zářivkou s příkonem 23 W .

## Slide 30: Zdroje informací
Miškařík, S.: Moderní zdroje světla SNTL Praha 1979
www.pre.cz
www.energetik.cz
www.novalamp.cz
www.lighting.philips.com
www.uhp.philips.com
katalog.osram.de
www.xenony.cz